Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 2,

регламентирующие порядок проведения

энергетических обследований членами саморегулируемой организации НП «Энергоаудит»

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают порядок проведения энергетических обследований потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (далее – НП «Энергоаудит»), регламентируют последовательность подготовки, осуществления и оформления результатов энергетических обследований предприятий и организаций с целью установления эффективности использования ими ТЭР, разработки энергетического паспорта, определения резервов экономии ТЭР и выработки экономически обоснованных мер по снижению затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы и воду.

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

1.3.Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов                      НП «Энергоаудит».

2.Уровни энергетических обследований.

2.1.Энергетическое обследование, проводимое на предприятии/организации должно включать следующие уровни:

а)энергетическое обследование первого уровня – расчет энергопотребления и затрат;

б)энергетическое обследование второго уровня – углубленное обследование энерготехнологических систем и предприятия/организации в целом, расчет энергетических потоков.

2.2.Энергетическое обследование первого уровня должно включать:

-оценку доли энергозатрат в суммарных затратах предприятия/организации (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода);

-оценку динамики изменения доли затрат за 2–3 последних года;

-оценку структуры энергозатрат и структуры энергоиспользования;

-оценку потенциал энергосбережения;

-определение участков нерационального расходования энергоресурсов;

-определение направлений реализации энергосберегающих проектов.

2.3.Энергетическое обследование второго уровня должно включать:

-разработку энергосберегающих проектов;

-проведение технико-экономической оценки эффективность рекомендуемых к внедрению проектов;

-разработку комплексной программы реализации энергосберегающих проектов;

-разработку энергетического паспорта объекта обследования.

3.Энергетическое обследование первого уровня.

3.1.При энергетическом обследовании первого уровня необходимо реализовать следующие направления:

-ознакомление с предприятием/организацией, сбор и анализ имеющейся на предприятии/организации полезной для энергетического обследования информации;

-выявление возможного потенциала энергосбережения на предприятии/организации.

3.2.По результатам выполнения первого уровня энергетического обследования должен быть реализован:

а)сбор первичной информации;

б)анализ энергоэкономических показателей предприятия/организации;

в)выбор структурных объектов энергетического обследования;

г)подготовлено заключение об основных итогах первичного энергетического обследования.

3.2.1.Сбор первичной информации.

Вся информация, полученная при энергетическом обследовании первого уровня, должны быть документально зафиксирована в типовых опросных формах исполнителя. На всем протяжении энергетического обследования сбор информации необходимо проводить в соответствии с разработанной программой обследования.

При обследовании источниками информации являются:

-интервью и анкетирование руководства и технического персонала;

-схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов;

-отчетная документация по коммерческому и техническому учету энергоресурсов;

-счета от поставщиков энергоресурсов;

-суточные, недельные и месячные графики нагрузки;

-данные по объему произведенной продукции, ценам и тарифам;

-техническая документация на технологическое и вспомогательное оборудование (технологические системы, спецификации, режимные карты, регламенты и т. д.);

-отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям;

-перспективные программы, ТЭО, проектная документация на любые технологические и организационные усовершенствования, утвержденные планом развития предприятия/организации.

В состав первичной информации об объекте исследования должно войти:

-общие сведения о предприятии;

-фактические отчетные данные по энергопользованию и выпуску продукции в текущем и базовом году (по месяцам);

-перечень основного энерготехнологического оборудования;

-технические и энергетические характеристики установок;

-технико-экономические характеристики энергоносителей, используемых на предприятии/организации;

-сведения о подстанциях, источниках тепло-, водоснабжения, сжатого воздуха, топливоснабжения.

3.2.2.Анализ энергоэкономических показателей.

При реализации первого уровня энергетического обследования выполняется анализ энергоэкономических показателей предприятия/организации по следующим позициям:

-количественные характеристики производства продукции за последние 2–3 года по месяцам;

-себестоимость продукции/услуг, в том числе затраты на топливо, электрическую и тепловую энергию, воду на момент проведения обследования;

-энергоемкость продукции;

-удельная энергоемкость продукции по месяцам;

-удельные расходы энергоресурсов на основные виды продукции по месяцам;

-среднегодовая численность работников предприятия/организации, в том числе производственный и управленческий персонал, персонал энергослужбы.

Также определяется, доля каких энергоресурсов в общем потреблении наиболее значительна. Информация об энергопотреблении должна показывать долевое потребление различных энергоресурсов на предприятии/организации и затраты на них.

Информация по ценам должна включать цену за единицу топлива и тариф (если он используется). Должны быть отмечены составляющие цены и различия в ценах. При рассмотрении структур тарифов на энергоресурсы должны быть учтены все факторы, которые в конечном итоге определяют, сколько предприятие/организация платит за энергоресурсы: изменение цены в течение года; структура тарифа; дифференцированные тарифные ставки; штрафные санкции; другие выплаты.

Для оценки потенциала экономии в потреблении электроэнергии необходимо провести анализ следующих данных:

-мощности каждого ввода электроэнергии;

-полной мощность присоединенной нагрузки;

-профили нагрузки – суточный и годовой;

-среднюю величину коэффициента мощности;

-режим работы устройств компенсации реактивной мощности;

-общую структура электропотребления (двигатели, освещение, технологические процессы и т. п.).

Для оценки эффективности использования энергоресурсов и наглядности представляемой информации могут быть получены различные типы удельных затрат:

-средняя стоимость энергоресурса и энергии;

-предельная стоимость;

-стоимость единицы полезной энергии ит.п..

3.2.3.Результат первого этапа энергетического обследования.

В конце первого этапа энергетического обследования исполнитель должен иметь представление о предприятии/организации и основных технологических процессах, а также следующую информацию:

-общую стоимость затрат предприятия/организации на энергоресурсы, расходы на воду, стоки и канализацию;

-структуру затрат по энергоносителям;

-сезонные изменения в потреблении и стоимости;

-структуру цен на каждый энергоресурс.

Данная информация позволяет получить четкую картину текущей ситуации с энергоиспользованием на предприятии/организации и возможность выявить приоритетные направления для дальнейшей работы.

4.Энергетическое обследование второго уровня.

4.1.Целями энергетического обследования второго уровня являются:

-определение для каждого энергоресурса наиболее значимых потребителей по затратам и объемам потребления;

-распределение потребления каждого энергоресурса по основным потребителям (разработка энергетических балансов);

-разработка мероприятий по снижению потребления энергоресурсов.

4.2.Для достижения поставленных целей необходимо:

а)провести глубокое обследование предприятия/организации;

б)составить схемы технологических процессов;

в)составить список основных потребителей энергии;

г)провести расчет потребления энергии каждого из основных потребителей энергии;

д)провести анализ работы основных потребителей.

4.2.1.Обследование предприятия/организации.

При обследовании предприятия необходимо:

-определить энергетические потоки к процессам и от них;

-определить потоки сырья и продукции;

-установить потоки потерь и отходов.

На данном этапе должен быть осуществлен сбор статистических данных и первичной информации, который включает:

-годовой и помесячный выпуск основной и дополнительной продукции/услуг за предыдущий и текущий год;

-годовое и помесячное потребление и расход энергоресурсов;

-удельные нормы на выпуск единицы продукции/услуг;

-фонд рабочего времени, сменность;

-источники теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, сжатого воздуха;

-схемы систем тепло-, водо-, газо-, электро- и воздухоснабжения предприятия и отдельных подразделений;

-показатели энергопотребления в существующих формах статистической и внутризаводской отчетности;

-мероприятия по повышению эффективности энергоиспользования и их выполнение за последние 1–2 года;

-состояние учета и нормирование расхода тепловой и электрической энергии;

-наличие паспортов на энергоемкое оборудование и вентиляционные системы;

-выход вторичных энергоресурсов, в том числе низкопотенциальных, и их использование.

4.2.2.Схема технологического процесса.

Схема технологического процесса представляется диаграммой, показывающей основные этапы, через которые последовательно проходят материалы от первоначального состояния до готовой продукции. На схеме должны быть показаны места подачи и использования энергоресурсов, отмечены переработка материалов, утилизация отходов в технологическом процессе.

4.2.3.Список основных потребителей.

При реализации данного этапа необходимо выявить основных потребителей энергоносителей путем изучения схем технологических процессов и обхода предприятия.

4.2.4.Оценка энергетических потоков.

Для уточнения полученных расчетных данных баланса потребления энергетических ресурсов на объекте исследования необходимо произвести оценку существующих потоков энергоресурсов.

Оценка энергетических потоков должна быть выполнена с использованием данных от одних из следующих источников:

-существующих систем учета энергоносителей;

-специального переносного оборудования для проведения инструментального обследования;

-проектных данных используемого оборудования;

-данных о максимальных потоков по диаметрам трубопроводов.

9.3.Балансы потребления энергии разрабатываются в соответствии со структурой предприятия. На основании анализа баланса потребления энергии производится:

-оценка фактического состояния энергоиспользования;

-выявление причин и значений потерь энергоресурсов;

-определение рациональных размеров потребления энергоресурсов в производственных процессах и установках;

-определение требований, к совершенствованию системы учета и контроля за потреблением различных видов энергоресурсов.