Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 1

расчета потенциала энергосбережения

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают порядок оценки и расчета потенциала энергосбережения при проведении энергетического обследования и являются обязательными для членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2. Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий).

1.3.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

2.Термины и определения.

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами.

Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал энергосбережения может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий).

Энергоёмкость продукции – показатель, характеризующий расход энергии (т.у.т.) на выработку продукции (млн. руб.).

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

2.Оценка потенциала энергосбережения.

2.1.Для оценки потенциала энергосбережения необходимо:

-определить нормативное потребление энергоносителей и воды;

-осуществить сбор данных характеризующих фактические объемы потребления энергоносителей и воды;

-провести сравнительный анализ данных нормативного и фактического потребления энергоносителей и воды.

2.2.Оценка потенциала энергосбережения подразделяется на следующие этапы:

2.2.1.Осуществляется сбор и обобщение сведения об объекте энергопотребления (перечне отапливаемых зданий и их геометрические характеристики, перечень технологического оборудования и режим его эксплуатации, подсобные энергопотребляющие объекты и т. д.). Значение этого этапа очень велико, некорректное или неполное предоставление первичных данных может значительно исказить итоговый результат.

2.2.2.Проводится расчет нормативного энергопотребления объектом за отчетный период или же за отчетный год.

2.2.3.Производится сбор данных о фактическом потреблении энергоносителей и воды, полученных за отчетный период или отчетный год.

2.2.4.Для каждого вида энергоносителя и воды сравнивается величина фактического расхода с нормативным расходом, полученным за анализируемый период.     Разность между указанными расходами характеризует потенциал экономии для каждого вида энергоносителя и воды.

2.3.При разработке мероприятий по энергосбережению на предприятии/организации следует помнить, что имеются два направления экономии:

-экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения;

-экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования.

Если мероприятия первой группы разрабатываются энергетиками, то для разработки мероприятий второй группы необходимо привлекать технологов.

2.3.1.Экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения.

Мероприятия данной группы могут снизить потребление ТЭР на 10–15%. Они являются мало- или среднезатратными, и их надо внедрять в первую очередь. К этой группе мероприятий относят:

1.Снижение потерь энергоносителей в системах энергоснабжения.

Основные причины больших потерь энергоносителей в системах энергоснабжения связаны с нерациональным устройством и эксплуатацией этих систем. Протяженность тепловых сетей на ряде предприятий превышает 10 км, что приводит к большим потерям тепловой энергии. Несовершенство топливоподачи приводит к большим потерям топлива. Наблюдаются большие потери в сетях сжатого воздуха и водоснабжения. Низкая загрузка трансформаторов и электрических сетей также увеличивает потери в системах энергоснабжения.

2.Уменьшение числа преобразований энергоносителей.

Так как каждое преобразование энергии связано с потерями, то чем меньше последовательных преобразований претерпевает энергия, тем выше общий КПД. Например, экономически целесообразна замена сжатого воздуха электроэнергией всюду, где это возможно по технологическим условиям.

3.Автоматизация энергоснабжающих установок – отопительных агрегатов и бойлерных установок, систем топливо- и электроснабжения.

4.Повышение качества энергоносителей.

Изменение параметров энергоносителей (давления, температуры, влажности, сернистости, зольности, показателей качества электроэнергии и т. п.) приводит к ухудшению качества продукции и перерасходу энергоносителей.

2.3.2.Экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования.

Данные мероприятия могут дать наибольшее снижение потребления ТЭР (до 30%), но они в основном являются многозатратными.

В эту группу мероприятий относят:

-организационно-технические мероприятия;

-выбор наиболее экономичных энергоносителей;

-совершенствование действующих технологических процессов, модернизацию и реконструкцию оборудования;

-внедрение технологических процессов, оборудования, машин и механизмов с улучшенными энерготехнологическими характеристиками;

-повышение степени использования вторичных энергоресурсов;

-утилизация низкопотенциального тепла.

2.4.Оценка потенциала должна быть выполнена структурированной по видам энергопотребляющих элементов и по факторам, формирующим потенциал энергосбережения внутри этих элементов.

2.5.Величина и структура потенциала энергосбережения определяется как разница между фактическим и теоретическим энергоэффективным состоянием.

2.6.На основе результатов энергетического обследования реального процесса или отчетных материалов определяются значения потерь энергетических ресурсов на этапах технологического процесса.

2.7.Вычисляются нормативные потери энергетических ресурсов на этапах технологического процесса.

2.8.Нормативный потенциал энергосбережения на каждом этапе вычисляется поэлементным вычитанием соответствующих значений потерь, которые могут быть сокращены, если отрегулировать технологию до уровня проектной или нормативной.

2.9.Значения элементов потерь энергетических ресурсов переводятся в условное топливо, суммируются, и определяется величина потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов.

2.10.Определяются элементы потерь и значения потенциала энергосбережения по отношению к эталонному, идеальному и назначенному технологическим процессам.

2.11.На основе анализа структуры потенциала энергосбережения отсеиваются малозначимые элементы, выбираются наиболее важные, подбираются результативные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и определяется перечень организационных, технологических, инвестиционных, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.12.Данные о потенциале энергосбережения и возможной экономии энергоресурсов в натуральном выражении включаются в энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования.