Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 1

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности и являются обязательными для членов НП «Энергоаудит».

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

2.Энергоэффективные проекты, разрабатываемые при выполнении энергетического обследования.

2.1.При разработке энергосберегающих мероприятий необходимо:

-определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;

-рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении;

-определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;

-рассмотреть все возможности снижения затрат, например изготовление и монтаж оборудования силами самого предприятия (организации);

-определить возможные побочные эффекты внедрения рекомендаций, влияющие на экономическую эффективность проекта;

-оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом вышеперечисленных пунктов.

2.2.После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:

-беззатратные и низкозатратные – осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия или организации;

-среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия или организации;

-высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

2.3.Все энергосберегающие рекомендации сводятся в одну таблицу, в которой проекты располагаются по трем категориям, перечисленным выше. В каждой из категорий рекомендации располагаются в порядке понижения их экономической эффективности.

2.4.Основными критериями при выборе мероприятий и определении очередности их внедрения в программах являются следующие характеристики проектов:

2.4.1.Величина затрат на реализацию мероприятия, финансовая и натуральная экономия, получаемая в результате реализации мероприятия, срок окупаемости.

2.4.2."Сезонность" мероприятия, т.е. возможность реализации мероприятия в течение того или иного времени года, а также в течение отопительного периода.

2.5.Основным критерием при экономической оценке программы принимается индекс доходности (ИД), т.е. отношение чистого дисконтированного дохода (NPV), получаемого от реконструкции за время реализации программы, к величине капиталовложений:

ИД = NPV

I

Если ИД >0, проект эффективен, если ИД<0 - неэффективен. Физически это означает сколько единиц прибыли инвестор получит на 1 единицу вложений.

Чистый дисконтированный доход - чистый дисконтированный показатель ценности проекта, определяется как сумма дисконтированных значений нетто-поступлений (поступлений за вычетом затрат), получаемых в каждом году в течение срока жизни проекта. Любой проект, дающий положительное значение NPV при выбранной ставке дисконтирования является приемлемым. Чем больше значение NPV, тем выгоднее проект.

3.Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

3.1.Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эенергоэффективности не является самодостаточным - он может быть расширен другими типовыми мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики.

3.2.Разбивка типовых мероприятий по сферам применения является условной. Приведенные мероприятия могут быть рекомендованы в любой из сфер деятельности обследуемых объектов.

| 3.3. Генерация энергии |
| --- |
| 1 | Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды. |
| 2 | Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов. |
| 3 | Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей ОВК прилегающих к ТЭЦ промзон. |
| 4 | Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве. |
| 5 | Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии. |
| 6 | Использование детандер - генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода. |
| 7 | Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации. |
| 8 | Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов. |
| 9 | Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках разной мощности. |
| 10 | Применение смешанных топлив (угольные суспензии, торф, "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной мощности. |
| 11 | Использования энергии воды, ветра, земли, солнечной энергии в зависимости от географических условий региона. |
| 12 | Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования. |
| 13 | Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования. |
| 14 | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности. |
| 15 | Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях. |
| 16 | Применение тепловых насосов и возобновляемых источников низкопотонцеального тепла в системах теплоснабжения (тригенерация) в крупных городах и муниципальных образованиях. |
| 17 | Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом утилизатором, газопоршневых и турбодетандорных установок. |
| 18 | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД 85% - твердое топливо, 90% - жидкое топливо, 92% - природный газ). |
| 19 | Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий. |
| 20 | Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ. |
| 21 | Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу. |
| 22 | Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников, тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях. |
| 23 | Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом. |

3.4. Транспорт и распределение энергоресурсов

| 1 | Тепловые сети и тепловые пункты. |
| --- | --- |
| 1.2 | Использование телекоммуникационных IT – систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты. |
| 1.3 | Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя. |
| 1.4 | Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей. |
| 1.5 | Внедрение оперативных систем контроля и диагностики фактических потерь и текущего состояния трубопроводов. |
| 1.6 | Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции). |
| 1.7 | Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников. |
| 1.8 | Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов. |
| 1.9 | Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления. |
| 1.10 | Перевод ЦТП на ИТП. |
| 1.11 | Установка ЧРП на привод насосов горячего и холодного водоснабжения. |
| 1.12 | Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов. |
| 1.13 | Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей. |
| 1.14 | Ликвидация сальниковых компенсаторов.Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях.Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования. |
| 2 | Электрические сети. Подстанции. |
| 2.1 | Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35 и 220 кВ. |
| 2.2 | Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт). |
| 2.3 | Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети. |
| 2.4 | Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование. |
| 2.5 | Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях. |
| 2.6 | Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения. |
| 2.7 | Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ) |
| 2.8 | Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями. |
| 2.9 | Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей. |

3.5 Наружное освещение и указатели

| 1 | Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения. |
| --- | --- |
| 2 | Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега. |
| 3 | Внедрение современных энергосберегающих ламп. |
| 4 | Замена указателей на светодиодные, и с питанием от солнечных батарей. |
| 5 | Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей). |
| 6 | Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней. |

3.6 Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора и каналы, дренажные станции, камеры и т.д.)

| 1 | Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях. |
| --- | --- |
| 2 | Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений. |
| 3 | Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций |
| 4 | Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях |
| 5 | Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций |

3.7 Бюджетная сфера

| 1 | Введение лимитирования на потребление энергоресурсов |
| --- | --- |
| 2 | Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям. |
| 3 | Включение в статью затрат учета/биллинга стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей. |
| 4 | Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий. |
| 5 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик. |
| 6 | Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов. |
| 7 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни. |
| 8 | Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших технологий. |
| 9 | Наладка режимов вентиляции. Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха. |
| 10 | Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей. |
| 11 | Повышение эффективности работы коммунальных котельных путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, использование безопасных и экономичных способов очистки поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение безреагентных и моноблочных недорогих. |
| 12 | Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), с установкой ЧРП насосов. |
| 13 | Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг. |
| 14 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг. |
| 15 | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг. |
| 16 | Утепление квартир и мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, остекление лоджий, установка современных радиаторов и др.). |
| 17 | Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе. |
| 18 | Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП. |

3.8 Коммерческие (непромышленные) потребители

| 1 | Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы. |
| --- | --- |
| 2 | Нормирование существующих показателей энергопотребления. |
| 3 | Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга. |
| 4 | Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |
| 5 | Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы |
| 6 | Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий |

3.9 Промышленность

| 1 | Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия. |
| --- | --- |
| 2 | Переподготовка специалистов |
| 3 | Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов. |
| 4 | Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми показателями. |
| 5 | Составление программы сокращения величины пикового потребления. |
| 6 | Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, ПГУ) для повышения эффективности использовании ТЭР, покрытия пиковых нагрузок. |
| 7 | Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта. |
| 8 | Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких производства (литейных, термических, гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования. |
| 9 | Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе: |
|  | развитие собственной энергетической базы путем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; повышение эфффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных котельных турбогенераторов малой мощности ; использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); создание мини-ТЭЦ; разработка и применение возобновляемых источников энергии. |
| 10 | Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| 11 | Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей |
| 12 | Внедрение регулируемого электропривода. |
| 13 | Внедрение систем эффективного производственного освещения. |
| 14 | Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара. |
| 15 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха. |

3.10 Транспорт

| 1 | Железнодорожный транспорт |
| --- | --- |
|  | Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения со сниженным аэродинамическим сопротивлением, рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение эффективных технологий управления и диспетчеризации и информационных технологий; замена биметаллических подвесных тросов на медные; применение параллельного секционирования; строительство дополнительных тяговых подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство высокоскоростных магистралей. |
| 2 | Автомобильный транспорт |
|  | Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов за счет новых моделей с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом CO2; субсидии покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта. |
| 3 | Трубопроводный транспорт |
| 3.1 | Газопроводы – оптимизация технологических режимов, модернизация или замена старых силовых агрегатов и компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение газодетандерных установок, повышение степени утилизации тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики. |
| 3.2 | Нефте и нефтепродуктопроводы – реконструкция трубопроводов, сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций. |

3.11 Сельское хозяйство

| 1 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка. |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива; |
| 3 | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями. |
| 4 | Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды; |
| 5 | Внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных. |
| 6 | Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим. |
| 7 | Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок; |
| 8 | Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива. |
| 9 | Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные. |
| 10 | Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС; |
| 11 | Термореновация производственных помещени |
| 12 | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, а также уличного освещения. |
| 13 | Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания. |
| 14 | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе. |
| 15 | Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода) |