Утвержден

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Стандарт №1

оснащения приборного парка, необходимого для проведения

энергетических обследований

1.Общие положения.

1.1.Настоящий Стандарт устанавливает требования к портативным приборам, используемым при проведении энергетического обследования, и является обязательным для членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2.Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

1.3.Энергетическое обследование в части инструментального обследования должно проводиться с помощью стационарных и портативных приборов и оборудования.

1.4.К стационарным приборам и оборудованию, используемому для энергетического обследования относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое оборудование, установленное на объекте энергетического обследования.

2.Требования к портативным приборам.

2.1.Портативные приборы могут быть собственностью энергоаудитора, обследуемого предприятия или взяты во временное пользование.

2.2.Приборы, с помощью которых проводится энергетическое обследование, должны иметь сертификат Госстандарта РФ и пройти поверку в установленном порядке.

2.3.Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам.

2.4.Портативные приборы должны иметь автономное питание.

2.5.Все приборы должны быть компактными и иметь небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте одним человеком.

2.6.Приборы должны обеспечивать возможность проведения измерения без врезки в обследуемую систему, без остановки работающего оборудования и без снятия нагрузки (ток, напряжение и др.).

2.7.Приборы должны быть удобными и простыми в работе.

2.8.Приборы должны по возможности быть универсальными, иметь высокую точность и помехозащищенность от внешних воздействий.

2.9.Приборы должны обеспечивать регистрацию измеряемых показателей в автономном режиме и иметь возможность «сброса» архивных данных на компьютер;