Утвержден

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Стандарт № 2

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

1.Общие положения.

1.1.Настоящий Стандарт устанавливает порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности для бюджетных организаций и является обязательным для членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2.Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

2.Общие сведения о бюджетных организациях.

2.1.В группу бюджетных организаций входят учреждения здравоохранения, детские дошкольные учреждения, учебные заведения (высшие, средние и специальные), учреждения культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения, учреждения МВД и Минобороны, административные учреждения (научно-исследовательские и проектные институты, административно-производственные учреждения, общественные организации и т.п.).

2.2.В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 % электропотребления, холодильное оборудование - 5-10 %, освещение - 30-60 %, вентиляция и кондиционирование - 10-20 %.

2.3.По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. На отопление и ГВС приходится 55-70 %, а на вентиляцию - 30-45 % в зависимости от типа здания.

2.4.В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электроэнергии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 15 % от общего электропотребления.

2.5.Учреждения образования имеют в основном 5 групп потребителей электроэнергии: освещение (50-70 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), различные  нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.), потребляющие от 10 до 20 % электроэнергии, ЭВМ до 10 %, различные лабораторные стенды.

2.6.По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: отопление 53-70 %, горячее водоснабжение 16-30 %, вентиляция 10-25 %. По холодной воде в учебных учреждениях выделяются две группы потребителей: общежития 55-70 %, учебные корпуса 45-30 %.

2.7.Административные учреждения имеют 4 группы потребителей электроэнергии: освещение (40-60 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), различные нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и т.д.), потребляющие от 20 до 40 % электроэнергии, ЭВМ от 10-20 %.

2.8.По тепловой энергии выделяются две группы потребителей тепла: отопление 70-85 %, вентиляция 15-30 %.

3.Энергосберегающие мероприятия.

3.1.Энергосберегающие мероприятия классифицируются по трем критериям:

1)беззатратные и низкозатратные, осуществляемые в порядке текущей деятельности бюджетного учреждения;

2)среднезатратные, осуществляемые, как правило, за счет собственных средств бюджетного учреждения;

3)высокозатратные, требующие дополнительных инвестиций.

4.Типовые мероприятия по энергосбережению для бюджетных организаций.

4.1.Общие рекомендации по энергосбережению в бюджетных организациях:

-назначение в образовательных учреждениях ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению;

-создание специализированных "энергобюро" при крупных организациях;

-совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения;

-соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес;

-организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п., составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения, ГВС и водоснабжения и периодический контроль со стороны руководства учреждений за их выполнением.

4.2. Системы отопления:

4.2.1.К среднезатратным энергосберегающим мероприятиям в системах отопления, бюджетных организаций относятся:

-снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения оконных и дверных проемов. Данные потери достигают 20 %;

-снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы путем установки штор из пленки ПВХ в межрамном пространстве окон. Трансмиссионные потери тепла через окна составляют 15 - 30 %.

4.2.2.К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системах отопления, бюджетных организаций относятся:

-оснащение всех систем теплоснабжения счетчиками расходов. Опытные данные показывают, что годовая экономия теплоэнергии составляет 20 %;

-снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления. Данное мероприятие позволяет экономить 20-30 % тепловой энергии. Оно осуществляется путем установки на тепловых вводах в здания автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и оснащения всех радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры;

-улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков. Замена старых рам на стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением. При такой замене можно получить максимальную экономию тепловой энергии 15-30 %.

4.3.Системы горячего водоснабжения:

4.3.1.К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системах горячего водоснабжения, бюджетных организаций относятся:

оснащение систем горячего водоснабжения счетчиками расходов горячей воды;

снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры.

4.4.Системы вентиляции:

4.4.1. Основными мероприятиями по экономии энергии в системах вентиляции зданий являются следующие:

-замена старых вентиляторов новыми, более экономичными;

-внедрение экономичных способов регулирования производительности вентиляторов;

-блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрывания ворот; -отключение вентиляционных установок во время отсутствия людей на работе;

-устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта;

-внедрение автоматического управления вентиляционными установками.

4.5.Системы водоснабжения:

4.5.1.К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системе водоснабжения бюджетных организаций относится установка счетчиков холодной воды.

4.6.Системы электроснабжения:

4.6.1.К беззатратным и низкозатратным энергосберегающим мероприятиям относятся:

-контроль показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, колебания напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения);

-уменьшение числа нагревательных приборов.

4.6.2.К среднезатратным энергосберегающим бюджетных организаций относятся:

-увеличение коэффициентов загрузки электроприемников и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода.

4.6.3.К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям бюджетных организаций относятся:

-оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными системами технического учета расходов электрической энергии. Счетчики расходов электрической энергии должны устанавливаться как на вводах в организацию, так и на вводах в каждое здание организации.

4.7. Системы освещения:

4.7.1.Основными мероприятиями по энергосбережению в осветительных установках являются:

-дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными. Переход с ламп накаливания на люминесцентные лампы позволяет экономить до 55 % электроэнергии;

-применение люминесцентных ламп белого цвета типа ЛБ или ЛБЦТ имеющих более высокую светоотдачу;

-постепенное внедрение энергоэкономичных люминесцентных ламп: 18 Вт вместо 20; 36 Вт вместо 40; 58 Вт вместо 65;

-применение компактных люминесцентных ламп типа КЛ;

-повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки;

-повышение эффективности использования отраженного света;

-автоматизация управления освещением.